## Slide 1: Loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée dite Loi « MOP»
Notes: <number>

## Slide 2
<number>
Contexte réglementaire
Loi 1977 sur l’architecture :
Recours obligatoire à l’architecte
  Création des C.A.U.E
Décret du 20 octobre 1977 : création de la M.I.Q.C.P.
Création de l’ Institut Français d’ Architecture pour promouvoir l’ architecture aujourd’hui Cité de l’ Architecture et du Patrimoine
Notes: <number>

## Slide 3
<number>
Objectifs
Qualité de réalisation des équipements publics au meilleur coût.
Bien distinguer les rôles respectifs du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre.
Présentation
Deux volets distincts et complémentaires:
Titre I Maîtrise d’ouvrage
Titre II Maîtrise d’œuvre
Loi MOP
Notes: <number>

## Slide 4: Titre I: La maîtrise d’ouvrage
Notes: <number>

## Slide 5
<number>
TITRE I – Article 1
Personnes publiques
  l’État et ses établissements publics
  les collectivités territoriales et leurs établissements publics;
  les établissements publics d’aménagement de villes nouvelles;
  leurs groupements;
  les syndicats mixtes.
Personnes privées
  les organismes privés de sécurité sociale( art. L 216-1 à L 216- 3 du code de la sécurité sociale);
  les organismes privés d’HLM et SEM construction (locatif aidé par l’État).
Maîtres d’ouvrage assujettis à la Loi MOP
Notes: <number>

## Slide 6
<number>
TITRE I – Article 1
Les domaines concernés sont :
  le bâtiment
  les infrastructures
  les équipements industriels liés à leur exploitation (exemple: chaufferie d’immeuble....)
Dans ces domaines, les ouvrages soumis à la loi MOP sont :
  les constructions neuves
  les opérations de réhabilitation
  les opérations de réutilisation
Domaines de la Loi MOP
Notes: <number>

## Slide 7
<number>
TITRE I - Article 1
Sont soumises à la loi MOP les opérations de réhabilitation qui ont pour objet :
  La remise en état profonde
  La modification importante des volumes, des façades
  La redistribution importante des espaces
Par déduction, ne sont pas soumises à la loi MOP les opérations suivantes :
  Entretien courant
  Maintenance
  Travaux ponctuels de gros entretiens ou de grosses réparations
  Travaux portant uniquement sur un équipement technique destiné à l’exploitation d’un bâtiment (remplacement chaudière, ascenseur,...)
Référence Guide à l’attention des maîtres d’ouvrage publics pour la négociation des rémunérations de maîtrise d’œuvre de juin 1994 (Équipement et MIQCP)
La réhabilitation
Notes: <number>

## Slide 8
<number>
TITRE I - Article 1
les ouvrages industriels et notamment ceux mentionnés dans le décret du 14 mars 1986 (centrales de production d’énergie, centrales de chauffage urbain, unités de traitements de déchets)
les ouvrages d’infrastructure réalisés dans une ZAC ou un lotissement
pour les organismes HLM : les VEFA de bâtiment et les constructions qui s’intègrent dans des ensembles réalisés par d’ autres constructeurs après accord du Préfet (Loi d’orientation pour la Ville du 13/7/1991) concerne les Offices Publics de l’Habitat, les SA d’HLM, les SA coopératives…,les fondations d’HLM etc..)
les opérations d’entretien, de réparation ou de restauration effectuées sur des immeubles classés (en application de la section 1 du chap. Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine)
Réforme récente du statut des ACMH ( décret du 28/09/2007 ) et de l’ AMO et de la MOE des monuments historiques (22/06/2009) et circulaires ( AMO, MOE et CST) de décembre 2009
Ouvrages non soumis à la Loi MOP
Notes: <number>

## Slide 9
<number>
TITRE I – Article 2
Le maître de l'ouvrage est la personne morale (...) pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre.
Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Cette convention précise les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage exercée et en fixe le terme.
C’est de la maîtrise d’ ouvrage confiée », transfert provisoire de MOA.
La maîtrise d’ouvrage
Notes: <number>

## Slide 10
<number>
TITRE 1 - Article 2 modifié par l’ordonnance 2004-566
du 17 juin 2004
Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé, et de conclure, avec les maîtres d'œuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l’exécution des travaux.
Attributions du maître d’ouvrage
Notes: <number>

## Slide 11
<number>
TITRE 1 – Article 2
Le maître de l’ouvrage définit dans le programme les objectifs de l’opération et les besoins qu’elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d’insertion dans le paysage et de protection de l’environnement, relatives à la réalisation et à l’utilisation de l’ouvrage.
4 piliers du DD = social, économique, environnemental, usage
La programmation
Notes: <number>

## Slide 12
<number>
C’est une assistance à la définition des objectifs.
Pour mener à bien ce travail, le maître d’ouvrage pourra se faire assister par un prestataire public ou privé lié par contrat.
Une opération publique, c’est :
UN PROJET POLITIQUE: Donner un sens à l'action entreprise, intégrer le projet dans un programme d'ensemble, rechercher la concrétisation d'une vision de la cité...
UN PROJET SOCIAL: Cibler une population comme clientèle, valoriser une volonté collective...
UN PROJET URBAIN: Ancrer un équipement dans un quartier, lui affecter une image, valoriser un site,...
UN PROJET ECONOMIQUE: Assurer le meilleur usage des deniers publics, délimiter le niveau de charge de fonctionnement acceptable,...
La programmation
Notes: <number>

## Slide 13
<number>
La programmation doit permettre de passer progressivement du projet politique à l’expression des objectifs du projet de construction.
Un processus en deux étapes :
LA PHASE PRE-OPERATIONNELLE : évaluation de l’opportunité d’un projet et conditions de faisabilité. Elle se traduit par le PRÉ-PROGRAMME.
  C’est un document de synthèse : historique, exigences sociales et fonctionnelles, moyens à mettre en oeuvre, calendrier qui doit être clairement validé.
LA PHASE OPERATIONNELLE : le but est de fournir à la maîtrise d’œuvre un document exprimant la commande en termes de besoins, exigences et contraintes: c’est le PROGRAMME.
Il doit exprimer les véritables objectifs du maître d’ouvrage.
Il se précisera et s’enrichira progressivement.
Il deviendra contractuel entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre
La programmation
Notes: <number>

## Slide 14
<number>
TITRE 1 - Article 2 Modifié par l’ordonnance 2004-566
du 17 juin 2004
« Le programme et l’enveloppe financière prévisionnelle, définis avant tout commencement des avant-projets, pourront toutefois être précisés par le maître de l’ouvrage, avant tout commencement des études de projet.
Lorsque le maître de l’ouvrage décide de réutiliser ou de réhabiliter un ouvrage existant, l’élaboration du programme et la détermination de l’enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d’avant-projets.
Il en est de même pour la réalisation d’ouvrages neufs complexes d’infrastructure et de bâtiments sous réserve que le maître de l’ouvrage l’ait annoncé dés le lancement des consultations. »
Évolution du programme
Notes: <number>

## Slide 15
<number>
Loi MOP
Titre I - Article 2 modifié par l’ordonnance 2004-566
du 17 juin 2004
Les conséquences de l’évolution du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par voie d’avenant.
Décret « Missions » du 29 novembre 1993
Article 30
En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage, le contrat fait l’objet d’un avenant sur le programme et le coût prévisionnel concernés par ces modifications et adapte en conséquence la rémunération du maître d’œuvre.
Évolution du programme
Notes: <number>

## Slide 16
<number>
POUR EXERCER SON METIER, DIT LA LOI MOP,
LE MAITRE D’OUVRAGE PUBLIC PEUT FAIRE APPEL A DES ASSISTANCES EXTERIEURES PUBLIQUES OU PRIVEES
Un assistant, au stade de la définition de l’ouvrage (programme et estimation financière, dernier alinéa de l’article 2)
Un mandataire agissant en son nom et pour son compte (articles 3 et 4)
Un conducteur d’opération qui l’assiste (article 6)
Les assistances à maîtrise d’ouvrage
Notes: <number>

## Slide 17
<number>
TITRE I - Article 4 Modifié par l’ordonnance 2004-566
du 17 juin 2004
Article 4.I : « Le mandat exercé par une personne publique ou privée, est incompatible avec toute mission de maîtrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les ouvrages auxquels se rapporte le mandat, exercé par cette personne directement ou par une entreprise liée » ( liée : défini dans l’ art 4 2° § ) .
Article 4.II : Le mandataire est soumis à l’obligation d’exécution personnelle du contrat de mandat.
Sorte de délégation de MOA , il agit au nom et pour le compte du MOA mais il applique les règles de son mandant
Le mandat
Notes: <number>

## Slide 18
<number>
TITRE I - Article 4 Modifié par l’ordonnance 2004-566
du 17 juin 2004
Article 4.IV : Les règles de passation et d’exécution des contrats
signés par le mandataire sont celles applicables aux maîtres de
l’ouvrage, sous réserve d’adaptations éventuelles prévues par Décret
pour tenir compte de l’intervention du mandataire »
TITRE I - Article 5
Un contrat écrit doit lier le mandataire au maître d’ouvrage
Le mandat
Notes: <number>

## Slide 19
<number>
TITRE I - Article 3
Dans la limite du programme et de l’enveloppe financière précédemment arrêtes par le maître d’ouvrage:
Définition des conditions administratives et techniques de réalisation
de l’ouvrage
Préparation du choix du maître d’œuvre, signature du marché après
approbation du choix par le maître d’ouvrage et gestion du marché
Approbation des avant-projets et accord sur le projet. Accord préalable du maître d’ouvrage
Préparation du choix de l’entrepreneur, signature du marché après
approbation du choix par le maître d’ouvrage et gestion du marché
Versement des rémunérations
Réception des travaux, accord préalable du maître de l’ouvrage
Action en justice
Les missions du mandataire
Notes: <number>

## Slide 20
<number>
TITRE I - Article 6 modifié par l’ordonnance 2004-566
du 17 juin 2004
I - Le maître d’ouvrage peut recourir à l’intervention d’un conducteur
d’opération pour une assistance générale à caractère administratif,
financier et technique.
II - La mission de conduite d’opération exercée par une personne publique ou privée est incompatible avec toute mission de maîtrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les mêmes ouvrages, exercée par cette personne directement ou par une entreprise liée. La mission fait l’objet d’un contrat écrit.
Cette assistance générale peut s’exercer lors des trois phases de l’opération:
1. DEFINITION DES OUVRAGES
2. CONCEPTION
3. REALISATION
La conduite d’opération
Notes: <number>

## Slide 21
<number>
La conduite d’opération peut se décliner sous la forme des éléments de mission suivants :
Organisation des études préalables;
Assistance à la définition du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle;
Assistance au montage de l’opération;
Préparation, suivi et règlement des marchés de maîtrise d’œuvre, d’études et de prestations intellectuelles (contrôle technique, coordonnateur de sécurité et autres);
Assistance pendant le choix des entrepreneurs;
Assistance pour l’établissement des contrats d’assurance du maître d’ouvrage;
Assistance pour la conduite des travaux et le règlement des entrepreneurs;
Assistance pendant la période de garantie de parfait achèvement
Les missions du conducteur d’opération
Notes: <number>

## Slide 22: Titre II: La maîtrise d’œuvre
Notes: <number>

## Slide 23
<number>
TITRE II - Article 7
Cet article indique que « La mission de maîtrise d’œuvre que le maître de l’ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à groupement de personnes de droit privé doit permettre d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l’article 2.
Pour la réalisation d’un ouvrage, la mission de maîtrise d’œuvre est distincte de celle d’entrepreneur »....
Le maître d’ouvrage peut confier au maître d’œuvre tout ou partie des éléments de conception et d’assistance (voir ci-après)
La maîtrise d’œuvre
Notes: <number>

## Slide 24
<number>
Tableau synoptique des éléments de mission de maîtrise d’œuvre
OUVRAGE DE BATIMENT
OUVRAGE D’INFRASTRUCTURE
ESQUISSE
ETUDES DE
DIAGNOSTIC
ETUDES
D’AVANT-PROJET
(APS/APD)
ETUDES
D’AVANT-PROJET
(APS/APD)
ETUDES DE PROJET
ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE
OU VISA DE CES ETUDES
Construction neuve
Réhabilitation ou réutilisation
ASSISTANCE AU MAITRE DE L’OUVRAGE
pour la passation des contrats de travaux
DIRECTION DE L’EXECUTION DES TRAVAUX
ORDONNANCEMENT, COORDINATION,
PILOTAGE DU CHANTIER
ASSISTANCE AU MAITRE DE L’OUVRAGE
lors des opérations de réception, et pendant la
période de garantie de parfait achèvement
Construction neuve
Réhabilitation ou réutilisation
ETUDES
PRELIMINAIRES
ETUDES DE
DIAGNOSTIC
ETUDES D’AVANT-PROJET
ETUDES DE PROJET
ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE
OU VISA DE CES ETUDES
Notes: <number>

## Slide 25
<number>
BATIMENT
Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 et Arrêté du 21 décembre 1993
Études d’Esquisse (ESQ)
  Proposition d’une ou plusieurs solutions d’ensemble : indication des éléments majeurs du programme
  Vérification de la faisabilité en regard du programme et du site
  Examen de la compatibilité avec l’enveloppe financière prévisionnelle des travaux,
  Délai de réalisation
  Proposer, éventuellement, des études complémentaires géologiques, géotechniques ( G 12 par exemple ), environnementales, urbaines.
  Proposer, éventuellement certaines mises au point du programme
  Plans des niveaux significatifs au 1/500, avec éventuellement,certains détails au 1/200, expression de la volumétrie d’ensemble avec, éventuellement, une façade significative au 1/200
  Etude géotechnique préliminaire de site G 11 fourni par le MOA
Éléments normalisés de mission de maîtrise d’œuvre
- Loi MOP
Notes: <number>

## Slide 26
<number>
BATIMENT - CONSTRUCTION NEUVE
Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
Études d’Avant-projet sommaire (APS)
  Composition générale en plan et volume
  Appréciation des volumes intérieurs et de l’aspect extérieur
  Solutions techniques envisagées,
  Estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux,
  Calendrier de réalisation et phasage
Études d’Avant-projet définitif (APD)
  Surfaces détaillées de tous les éléments du programme (plans, coupes, façades),
  Définition des principes constructifs, matériaux et installations techniques
  Estimation définitive du coût prévisionnel des travaux décomposés en lots et du forfait de rémunération,
  Programme définitif,
Éléments normalisés de mission de maîtrise d’œuvre
Notes: <number>

## Slide 27
<number>
BATIMENT - CONSTRUCTION NEUVE
Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
Études d’Avant-projet
  Elles comprennent l’ établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la MOE et nécessaires à l’ obtention des autorisations administratives, dont le permis de construire ainsi que l’assistance au MOA au cours de leur instruction
Études de projet (PRO)
  Précisions de tous les éléments de la construction (matériaux, structures, équipements techniques, réseaux) par des plans, coupes et élévations
  Coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état
Éléments normalisés de mission de maîtrise d’œuvre
Notes: <number>

## Slide 28
<number>
BATIMENT - CONSTRUCTION NEUVE
Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
Assistance au maître d’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux (ACT)
  Préparation de la consultation des entreprises,
  Examen des candidatures obtenues,
  Analyse des offres des entreprises,
  Mise au point des contrats de travaux
Études d’ Exécution (EXE)
  Tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier, ainsi que les plans de synthèse correspondants
  Un devis quantitatif détaillé par lot ou corps d’état,
  Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lot ou corps d’état.
  Lorsque ces études sont, partiellement ou intégralement réalisées par les entreprises, le maître d’œuvre délivre son visa sur ces plans.
Éléments normalisés de mission de maîtrise d’œuvre
Notes: <number>

## Slide 29
<number>
BATIMENT - CONSTRUCTION NEUVE
Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET)
  S’assurer que l’exécution des travaux est conforme aux études, aux documents d’exécution et au contrat
  Organiser et diriger des réunions de chantier
  Assister le maître d’ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l’exécution des travaux
  Vérifier les projets de décomptes des entreprises et établir les états d’acomptes correspondants
Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier (OPC)
  Déterminer l’enchaînement des tâches élémentaires (études d’exécution et de travaux) ainsi que leur chemin critique
  Harmoniser dans le temps et l’espace les actions des différents
  intervenants au stade des travaux
Éléments normalisés de mission de maîtrise d’œuvre
Notes: <number>

## Slide 30
<number>
BATIMENT - CONSTRUCTION NEUVE
Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
Assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR)
  Organiser les opérations préalables à la réception des travaux
  Assurer le suivi des levées de réserves formulées à la réception des travaux
  Procéder à l’examen des désordres signalés par le maître d’ouvrage
  Constituer le dossier des ouvrages exécutés
Éléments normalisés de mission de maîtrise d’œuvre
Notes: <number>

## Slide 31
<number>
BATIMENT - CONSTRUCTION NEUVE
Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
Assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR)
  Organiser les opérations préalables à la réception des travaux
  Assurer le suivi des levées de réserves formulées à la réception des travaux
  Procéder à l’examen des désordres signalés par le maître d’ouvrage
  Constituer le dossier des ouvrages exécutés
••••••••••••
Dans le domaine des infrastructures, les études d’avant – projet
sont précédées des études préliminaires et en cas de réhabilitation
en bâtiment et en infrastructures, les études d’avant - projet sont
précédées des études de diagnostic.
Éléments normalisés de mission de maîtrise d’œuvre

## Slide 32
<number>
BATIMENT – REHABILITATION
Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
Les études de diagnostic permettent de renseigner le maître de l’ouvrage sur l’état du bâtiment et sur la faisabilité de l’opération et ont pour objet de :
  Établir un état des lieux.
  Fournir une analyse du fonctionnelle, urbanistique, architecturale et technique du bâti existant (permettre une meilleure prise en compte des attentes des habitants et des usagers ,cf. arrêté )
  Permettre d’établir un programme fonctionnel d’utilisation du bâtiment ainsi qu’une estimation financière et d’en déduire la faisabilité de l’opération ;
  Proposer éventuellement des études complémentaires d’investigation des existants.
Éléments normalisés de mission de maîtrise d’œuvre
Notes: <number>

## Slide 33
<number>
BATIMENT – REHABILITATION
Arrêté du 21 décembre 1993
Les études de diagnostic permettent de renseigner le maître de l’ouvrage sur l’état du bâtiment et sur la faisabilité de l’opération et ont pour objet de :
  Établir un état des lieux: le MOA a la charge de remettre à la MOE tous les renseignements en sa possession , la MOE effectue les relevés nécessaires à cet état des lieux s’il y a lieu
  …
  Procéder à une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur la conformité des équipements techniques aux normes en vigueur, et aux règlements d’hygiène et de sécurité
  ….
Éléments normalisés de mission de maîtrise d’œuvre
Notes: <number>

## Slide 34
<number>
INFRASTRUCTURE
Annexe III de l’arrêté du 21 décembre 1993
Les études préliminaires, première étape de la réponse de la maîtrise d’œuvre au programme, permettent au maître d’ouvrage d’arrêter le parti d’ensemble de l’ouvrage. Elles ont pour objet de :
  Préciser les contraintes et de se renseigner sur les ouvrages et réseaux existants
  Présenter une ou plusieurs solutions
  Mettre au point le programme
  Vérifier la faisabilité de l’opération et de proposer des études complémentaires
Éléments normalisés de mission de maîtrise d’œuvre
Notes: <number>

## Slide 35
<number>
Résumé de la démarche proposée
pour la réalisation d’un ouvrage d’art
Tâches de
maîtrise
d’œuvre
Pré-programme
Programme
Études
préliminaires
Programme
finalisé
Études
d’avant-projet
Études de projet
ACT
VISA
DET
AOR
Suivi de la
bonne exécution
du contrat de
maîtrise d’œuvre
Choix des
Entrepreneurs
Réception des
travaux
Tâches de conception
réalisées en interne ou
en externe à la maîtrise
d’ouvrage permettant:
de vérifier la faisabilité
d’établir le programme
Choix du maître d’œuvre
(concours recommandé)
Mission du maître d’œuvre
chargé de la conception et
du suivi de la réalisation
de l’ouvrage
Tâches de
maîtrise
d’ouvrage

## Slide 36
<number>
Article 10 de la loi MOP
« Des décrets en Conseil d’État fixent, en distinguant selon qu’il s’agit d’opérations de construction neuve ou d’opérations de réutilisation et de réhabilitation et, le cas échéant, selon les catégories d’ouvrages et les maîtres d’ouvrage:
1°…
2° Le contenu de la mission de base pour les ouvrages de bâtiment;
3°… »
Mission de base pour ouvrages de bâtiment
Notes: <number>

## Slide 37
<number>
Mission de base pour ouvrages de bâtiment
Construction neuve
Réhabilitation ou Réutilisation
ESQUISSE
(ESQ)
AVANT-PROJET
(APS / APD)
ETUDES DE PROJET
(PRO)
(VISA)
(EXE)
PARTIEL
ASSISTANCE AU MAÎTRE DE L’OUVRAGE
POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX
(ACT)
DIRECTION DE L’EXECUTION DES CONTRATS
DE TRAVAUX (DET)
ASSISTANCE AU MAÎTRE D’OUVRAGE LORS DES
OPERATIONS DE RECEPTION ET PENDANT LA PERIODE
DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT (AOR)
VISA
EXECUTION ET
SYNTHESE
(EXE)
Notes: <number>

## Slide 38
<number>
Pas de mission de base obligatoire en infrastructure
Une mission « témoin » proposée
La cohérence des missions données aux termes de plusieurs marchés doit prévaloir
Qualité
Responsabilité
Ouvrage d’infrastructure
Notes: <number>

## Slide 39
<number>
Mission « témoin » pour ouvrages d’infrastructure
AVANT-PROJET
(AVP)
ETUDES DE PROJET
(PRO)
(VISA)
(EXE)
PARTIEL
ASSISTANCE AU MAÎTRE DE L’OUVRAGE
POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX
(ACT)
DIRECTION DE L’EXECUTION DES CONTRATS
DE TRAVAUX (DET)
ASSISTANCE AU MAÎTRE D’OUVRAGE LORS DES
OPERATIONS DE RECEPTION ET PENDANT LA PERIODE
DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT (AOR)
VISA
EXECUTION ET
SYNTHESE
(EXE)
Notes: <number>

## Slide 40
<number>
Annexe I de l’arrêté du 21 décembre 1993 (bâtiment)
Ne sont pas compris, dans les éléments de mission mentionnés ci-dessus, les éléments de mission complémentaires d’assistance et notamment:
  Consultation et information des usagers;
  Coordination ou participation aux actions effectuées par les intervenants extérieurs à la maîtrise d’œuvre lorsqu’elle est nécessaire en supplément de la mission OPC;
  Établissement du schéma directeur de la qualité;
  Présence permanente (si nécessaire);
  Détermination des coûts d’exploitation et de maintenance et justification des choix architecturaux et techniques par l’analyse du coût global;
  Définition et choix des équipements mobiliers;
  Traitement de la signalétique;
  Assistance pour insertion des arts plastiques;
  Assistance dans la définition et la mise en œuvre de projets particuliers de paysage ;
  Expertise en cas de litige avec des tiers.
Éléments de mission complémentaires
Notes: <number>

## Slide 41
<number>
Bâtiment- Construction neuve
Le maître d’ouvrage précise et valide l’établissement de l’enveloppe financière parallèlement à l’avancement des études.
L’estimation du maître d’œuvre se précise à chaque étape du contrat :
Esquisse : Examiner la compatibilité de l’esquisse avec la partie des travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître d’ouvrage et affectée aux travaux
APS : Établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux d’après la composition générale en plan, volume et les dispositions techniques envisagées
Estimation du projet

## Slide 42
<number>
Bâtiment- Construction neuve
APD : Établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposé en lots, d’après les surfaces détaillées de tous les éléments du programme et des principes constructifs, matériaux retenus
Projet : Établir un coût prévisionnel des travaux par corps d’état sur la base d’un avant - métré et permettre au maître d’ouvrage d’évaluer les coûts de son exploitation
EXE : Établir les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier et un devis quantitatif détaillé par lot ou corps d’état
Estimation du projet

## Slide 43
<number>
Deux engagements sont prévus: chaque engagement et son taux de tolérance correspondant sont définis lors de la conclusion du contrat
PHASE ETUDE ( en Infra que si la mission comporte l’ ACT )
Engagement sur le coût prévisionnel
Soit au stade APS sur estimation provisoire du coût prévisionnel
Soit au stade APD sur estimation définitive du coût prévisionnel
Soit au stade Projet sur le coût prévisionnel arrêté par le maître d’ouvrage
Fixation du taux de tolérance en fonction du stade de l’engagement
Respect de l’engagement à l’ouverture des plis de l’appel d’offres
Sanction (possible, mais pas obligatoire) : reprise gratuite des études jusqu’au retour à l’intérieur du seuil de tolérance
Engagements du maître d’œuvre sur le respect
des coûts assortis de taux de tolérance

## Slide 44
<number>
PHASE TRAVAUX (si la mission comporte le DET et l’ AOR )
  Engagement se fait sur le coût résultant des contrats de travaux passés par le maître d’ouvrage
  Taux de tolérance spécifique à cette phase
  Respect de l’engagement après l’exécution des travaux sur les décomptes généraux définitifs(DGD)
  Sanction: pénalité financière plafonnée à 15 % d’une partie du contrat
Engagements du maître d’œuvre sur le respect
des coûts assortis de taux de tolérance

## Slide 45
<number>
Taux de tolérance
Taux de tolérance étude
Neuf
Réhabilitation
APS
APD
PRO*
Taux de tolérance travaux
8 à 10
6 à 8
5** à 6
2 à 3
6 à 9
5** à 8
3 à 5
8 à 12
Neuf
Réhabilitation
* Bien que le maître d’œuvre ne s’engage qu’exceptionnellement au stade de l’élément PRO
** 5% paraît la marge incompressible liée au caractère inévitablement aléatoire du résultat des consultations d’entreprise

## Slide 46
<number>
Article 9 de la loi MOP
La mission de maîtrise d’œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement.
Article 28 du décret du 29 novembre 1993
Le contrat précise le contenu de la mission et indique les modalités selon lesquelles la rémunération du maître d’œuvre est fixée.
Il indique le mode de dévolution des travaux retenus ainsi que son incidence sur le contrat.
Le contrat de maîtrise d’œuvre – La rémunération

## Slide 47
<number>
Article 29 du décret du 29 novembre 1993
Art. 29
Le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre qui tient compte de :
  L’étendue de la mission
  La complexité de la mission
  Le coût prévisionnel des travaux basé soit sur l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux lors des études d’APS, soit sur l’estimation prévisionnelle définitive des travaux établies lors des études d’APD
  Possibilité de clauses d’incitation à de meilleurs résultats quantitatifs ou qualitatifs
  Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n’est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d’œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l’ouvrage
Le contrat de maîtrise d’œuvre – La rémunération

## Slide 48
<number>
<number>
Guide de rémunération
Bâtiment Tableau A : éléments de complexité
A.1 Les éléments de complexité liés aux contraintes physiques du contexte et à l’insertion du projet dans l’environnement
1. Qualité du sol et du sous-sol
2. Contraintes physiques
3. Existence de nuisances
4. Existence de risques
5. Situation du terrain
6. Contexte urbain
7. Contexte règlementaire
Notes: <number>
<number>

## Slide 49
<number>
<number>
Guide de rémunération
Bâtiment Tableau A : éléments de complexité
A.2 Les éléments de complexité liés à la nature et à la spécificité du projet
1. Multiplicité et imbrication des fonctions
2. Typologie et répétitivité
3. Adaptabilité et modularité
4. Caractère d’innovation et d’expérimentation
5. Niveau de performances
6. Présence de difficultés techniques
7. Technicité des installations
8. Étendue des compétences nécessaires
Notes: <number>
<number>

## Slide 50
<number>
<number>
Guide de rémunération
Bâtiment Tableau A : éléments de complexité
A.3 Les éléments de complexité liés aux exigences contractuelles
1. Organisation de la maîtrise d’ouvrage
2. Qualité du programme
3. Demande de prestations supplémentaires
4. Phasage des études de travaux
5. Délai des études et des travaux
6. Exigences économiques
7. Taux de tolérance
8. Emploi de méthodes ou d’outils particuliers
9. Mode de dévolution des travaux
10. Gestion des variantes
11. Sujétions de chantier déplacements
12. Conditions contractuelles spéciales
Notes: <number>
<number>

## Slide 51
<number>
<number>
Guide de rémunération Bâtiment Tableau B
Plages indicatives pour la détermination du coefficient de complexité
B.1 Le domaine du logement et de l’hébergement |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Maisons individuelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Logements collectifs |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Hôtellerie et hébergement |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B.2 Le domaine tertiaire et commercial |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Bureaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Locaux commerciaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B.3 Le domaine de la santé |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Maisons de retraite ou de cures |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8
NATURE DES OUVRAGES
CHU et hôpitaux régionaux |  |  |  |  |  |  | 
Notes: <number>
<number>

## Slide 52
<number>
<number>
Guide de rémunération Bâtiment
MONTANT HT DES TRAVAUX EN EUROS 2010 | TAUX INDICATIF pour une mission de base en 1994
736 000 981 000 1 230 000 1 470 000 1 720 000 1 960 000 2 210 000 2 450 000 3 680 000 4 910 000 6 130 000 7 360 000 8 590 000 9 810 000 11 000 000 12 300 000 18 400 000 24 500 000 36 800 000 | 13,00 12,25 11,70 11,40 11,20 11,00 10,80 10,65 10,05 9,70 9,40 9,20 9,00 8,85 8,75 8,70 8,55 8,50 8,40
Tableau C : taux indicatif de référence pour une mission de base sans études d’exécution
en pourcentage du montant hors taxes des travaux
Notes: <number>
<number>

## Slide 53
<number>
<number>
Guide de rémunération Bâtiment
Tableau D : répartition indicative de la rémunération
pour chaque élément de mission
ELEMENT DE MISSION | FOURCHETTE DE POURCENTAGE de rémunération de la mission de base
ESQUISSE | Compris entre 4 % et 6 % (1)
AVANT-PROJET pouvant se décomposer en : APS APD | Compris entre 26 % et 28 % Compris entre 9 % et 10 % Compris entre 17 % et 18 %
PROJET | Compris entre 19 % et 20 %
ASSISTANCE AUX CONTRATS DE TRAVAUX | Compris entre 7 % et 8 %
PHASE ETUDES | Compris entre 56 % et 63 %
VISA | Compris entre 8 % et 9 %
Direction de l’exécution des travaux | Compris entre 24 % et 28 %
Assistance aux opérations de réception | Compris entre 5 % et 7 % (2)
PHASE TRAVAUX | Compris entre 37 % et 44 %
Notes: <number>
<number>

## Slide 54
<number>
Le processus de conception- réalisation
LOI MOP – Article 18 -1 ( modifié loi du 12/7/2010 )
« Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître d’ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d’infrastructures, à une personne de droit privé une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux, lorsque des motifs d’ordre technique ou d’engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. »
Procédure propre aux marchés de conception – réalisation
(Art.37 et Art.69 du Code des Marchés Publics)
  Appel d’Offres restreint spécifique pour toute opération
  Possibilité de Dialogue Compétitif en réhabilitation de bâtiment